Трубка телефонная монтерская

АКВАТЕЛЬ 320 МТ-1

Инструкция по эксплуатации.

Функциональные возможности.

- работа в режиме разговор/прослушивание

- тональный или импульсный набор номера

- встроенный звонок

- индикация полярности линии

- повтор последнего набранного номера

- регулируемый уровень громкости в режиме разговор при работе с гарнитурой

- возможность работы с гарнитурой

- возможность отключения микрофона

- наличие карабина для крепления на поясном ремне.

Комплект поставки.

- тестовая телефонная трубка

- гарнитура для трубки

- шнур длиной не менее 2,5м с разъемом RJ-11 и с зажимами типа крокодил

- коробка упаковочная

- инструкция по эксплуатации.

Установка и подключение.

Подключите трубку к проверяемой телефонной линии через разъем RJ-11 с помощью шнура, находящегося в комплекте, либо используя стандартный шнур от телефонного аппарата, не разбирая самой розетки. Установите переключатель PULSE-TONE, расположенный на аппарате, в необходимое положение.

При использовании гарнитуры подсоедините гарнитуру к трубке через боковой разъем.

При подключении трубки загорится красный, либо зеленый светодиод, что соответствует определенной полярности телефонной линии.

Набор номера.

Подключите трубку, дождитесь звукового сигнала и наберите требуемый номер.

Повторный набор номера.

Нажмите REDIAL. Последний набранный Вами номер будет повторен автоматически.

Клавиша FLASH.

Нажатие на клавишу FLASH вызывает сброс телефонной линии при сигнале "занято" и телефон переходит в режим ожидания набора номера. Клавиша расположена в нижней части трубки, рядом с микрофоном.

Клавиша MUTE.

Отключает микрофон при разговоре (например, Вы не хотите, чтобы вызываемый абонент Вас слышал). Включение микрофона - повторным нажатием клавиши MUTE.

При работе с гарнитурой отключение микрофона возможно при нажатии кнопки на гарнитуре.

Отключение звонка.

Осуществляется с помощью переключателя, расположенного на боковой стенке аппарата. Положение ON - звонок включен, OFF - выключен.

Гарантийный талон.

Продавец:___________________________________________

Дата продажи:_______________________________________

Цена:_______________________________________________

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

штамп

ОТК

Изготовитель: ООО “Акватель Телеком”  124482, г. Москва,  Зеленоград, пл. Юности, д.4, н.п.3.