# Описание

Греющая плёнка DAEWOO ENG® обладает уникальным свойством: данное покрытие имеет длину волны теплового излучения равную 9,4 мкм, что соответствует длине волны биорезонансного диапазона теплового излучения тела человека (8-10 мкм). Поскольку этот диапазон является естественным для тела человека, то это тепло активно поглощается телом и вызывает мощное оздоровительное воздействие на организм человека. Некоторые авторы даже называют тепловое излучение в этом диапазоне «лучами жизни».

Система обогрева на основе нагревательной плёнки DAEWOO ENG® – это простой, надёжный, экономичный способ без особых усилий по установке обогреть свой дом с помощью прямого напольного или потолочного электрического обогрева.

Нагревательная плёнка DAEWOO ENG® уложенная под напольное или за потолочное покрытие действует как солнце в миниатюре — она излучает длиннноволновые инфракрасные лучи, которые непосредственно поглощаются предметами (стенами, полом, мебелью, и т.д.), которые, нагреваясь, отдают тепло.

Нагревательные плёнки DAEWOO ENG® созданы по уникальным технологиям на основе гомогенизированного графита.

Система представляет собой ламинированную пленки с сердечником из гомогенизированного графита.

| Полиэтиленовая пленка Медь Серебренная полоска Гомогенизированный графит Полиэтиленовая пленка |  |
| --- | --- |

DAEWOO ENG®  - пленка для обогрева пола, стен и потолков

Систему обогрева DAEWOO ENG® на основе нагревательной плёнки устанавливают для полного или дополнительного обогрева помещений в потолки любых помещений, в том числе мансард и чердачных помещений при соблюдении достаточной теплоизоляции.

При отоплении плёнкой DAEWOO ENG® C температура потолка составляет всего 35-40 oС.

Пленка производится мощностью 220  Ватт/м2.

Ширина пленки составляет 50 см, 80 см, 1 м. Полоски по краям, на которых отсутствуют нагревательные элементы, имеют ширину 1,5 см и используются для крепления пленки к полу.

Систему обогрева DAEWOO ENG® на основе нагревательной плёнки устанавливают для комфортного подогрева пола, полного или дополнительного обогрева помещений под ламинированные или деревянные напольные покрытия.

Расположение нагревательных полосок обеспечивает равномерное выделение тепла со всей поверхности плёнки, что особенно важно для деревянных и ламинированных покрытий. Также возможно установить нагревательную плёнку DAEWOO ENG® в полы на лагах, под бетонную стяжку для любых покрытий и в листы ГВЛ под плитку.

Максимальная температура нагрева плёнки DAEWOO ENG® 60oС, которая может быть ограничена установками на терморегуляторе.

Мощность пленки составляет 220 Ватт/м2 для установки на пол под ламинат и деревянные полы.

# Проектирование системы напольного обогрева на основе нагревательной плёнки DAEWOO ENG®

Нагревательная плёнка DAEWOO ENG® идеальное решение для комфортного подогрева пола, полного или дополнительного обогрева в помещениях с ламинированными или деревянными напольными покрытиями. Ширина и расположение нагревательных полосок обеспечивает равномерное выделение тепла со всей поверхности плёнки, что особенно важно для деревянных и ламинированных покрытий. Систему обогрева DAEWOO ENG® на основе нагревательной плёнки устанавливают для комфортного подогрева пола, полного или дополнительного обогрева помещений под ламинированные или деревянные напольные покрытия, под бетонную стяжку для любых покрытий и в листы ГВЛ под плитку.

Ниже приведены типовые варианты укладки:

Установка тёплого пола DAEWOO ENG® под ламинированные и деревянные покрытия

|  | существующий пол (плита перекрытия, стяжка, фанера, OSB, дощатый настил и т.д.) полиэтиленовая пленка подложка под ламинат: технические пробковые покрытия Wicanders, либо Экофол с металлизированным покрытием. DAEWOO ENG® полиэтиленовая пленка ламинированное или деревянное покрытие |
| --- | --- |

Установка тёплого пола DAEWOO ENG® (мощность – от 180 Вт/м2) под армированную бетонную стяжку (толщина – не менее 3 см) под любой тип напольного покрытия

|  | Бетонное основание Гидроизоляция Теплоизоляция Пароизоляция – полиэтиленовая пленка DAEWOO ENG® Пароизоляция – полиэтиленовая пленка Трубка гафрированная с медным наконечником для датчика пола Армированная бетонная стяжка Любое напольное покрытие Теплоизоляция, которая используется для регулировки термозазора Соединительная коробка или терморегулятор |
| --- | --- |

3. Установка тёплого пола DAEWOO ENG® в пол на несущих деревянных конструкциях

|  | Несущие деревянные конструкции Теплоизоляция (ISOVER, URSA, ROCKWOOL, Пеноплекс и т.п.) DAEWOO ENG® Воздушный зазор лаг Основание пола (ГВЛ, OSB, фанера, доска и т.д.) Напольное покрытие |
| --- | --- |

4. Установка тёплого пола DAEWOO ENG®  в листы ГВЛ под керамическую плитку

|  | Существующий пол (плита перекрытия, стяжка, фанера, OSB, дощатый настил и т.д.) DAEWOO ENG® ГВЛ керамическое покрытие устанавливаемое на плиточный клей ВНИМАНИЕ!!! Укладка напольных покрытий на плиточный клей сразу на плёнку ЗАПРЕЩЕНА! Подобная укладка означает Ваш отказ от гарантии. |
| --- | --- |

Проектирование системы обогрева осуществляется следующим образом:

Выбор системы обогрева:

1.1 В зависимости от существующего основания пола и вида напольного покрытия необходимо выбрать тип укладки:

- под ламинированные и деревянные покрытия на твёрдое основание;

- в пол на несущих деревянных конструкциях (лагах) под любое покрытие;

- в бетонную стяжку под любое покрытие;

- под плитку в листы ГВЛ.

1.2. Определить необходимый тип системы обогрева и соответственно выбрать плёнку:

- комфортный подогрев пола – применяется плёнка 180 Вт/м2;

- полный обогрев помещений – применяется плёнка 240 Вт/м2.

1.3 В зависимости от типа системы и выбрать терморегулятор для управления.

О выборе терморегулятора смотрите подробнее на странице Рекомендуемые методы управления.

2. Выбор количества плёнки и мощности, аксессуаров и принадлежностей системы DAEWOO ENG®:

Нагревательная плёнка DAEWOO ENG® предлагается как в рулонах для самостоятельного изготовления нагревательных полос, так и в виде готовых к укладке комплектов DAEWOO ENG®.

Для самостоятельного изготовления нагревательных полос необходимы дополнительные аксессуары и принадлежности:

|  | a) коннекторы (по 2 на каждую нагревательную полосу) b) скотч изолирующий 3М c) скотч обычный d) соединительные кабели e) обжимные клещи |
| --- | --- |

После выбора типа укладки, типа обогрева (мощности плёнки) и терморегулятора необходимо составить план помещения с указанием размеров и расположения стационарной мебели. Для этого можно посмотреть проектную документацию, либо самостоятельно снять размеры обогреваемого помещения и выяснить: место расположения мебели и точку подвода электропитания для системы.

Например:

Исходя из размеров помещения и ширины нагревательной плёнки (0,50м), необходимо составить схему укладки и определить количество и длину нагревательных полос.

Далее нужно выбрать необходимое количество готовых комплектов DAEWOO ENG®. Нагревательную плёнку в готовых комплектах можно укорачивать до необходимой Вам длины. Либо можно рассчитать суммарную длину плёнки и самостоятельно смонтировать нагревательные полосы.

Например:

Подключение к термостату осуществляется либо от каждой нагревательной полосы отдельно (как на рисунке выше, где используется монтажная колодка), либо все полосы соединяются параллельно, в разрывах как продолжение полосы (см. схему ниже):

Длина подводящих проводов, количество коннекторов (по 2 на полосу) и изолирующего скотча 3М (по 8см на каждый коннектор) определяются в зависимости от:

- выбранной схемы подключения,

- размеров помещения,

- количества нагревательных полос и их длины,

- от места размещения термостата (в точке подвода электропитания).

Максимальная потребляемая мощность системы зависит от количества пленки и её мощности.

Перед установкой проверьте параметры электропитания и сечение проводов – они должны соответствовать подключаемой нагрузке!

3. Условия установки нагревательной плёнки DAEWOO ENG® в системах обогрева пола:

- Нагревательную пленку запрещается устанавливать на неровную и неподготовленную поверхность. Поверхность должна быть достаточно ровной, без выступов, вздутий, вмятин, выбоин и впадин. Это может быть бетонная стяжка или покрытие из любого другого строительного материала, способного выдержать соответствующие нагрузки. Влажность основы не должна превышать 2% (около 60% относительной влажности);

- При установке плёнка должна быть защищена от повреждений во время проведения строительных работ (например, от чрезмерного давления, от падения предметов на пол или разрезов острыми предметами);

- Ходить по пленке можно, только если она уложена на ровную и гладкую поверхность и в обуви на мягкой подошве;

- Установка запрещена, если температура ниже 3oС;

- Минимальный радиус сгиба пленки 35мм;

- Под нагревательную плёнку и подложку должна быть установлена гидроизоляция (ПЭ плёнка) для предотвращения выхода влаги из перекрытия;

- Рекомендуем произвести укладку теплоизоляции (слой технической пробки, подложку для ламината и т.д.);

- Не укладывайте нагревательную плёнку под неподвижно стоящую и зафиксированную мебель и предметы интерьера, препятствующие свободной циркуляции воздуха (например, мебельные или кухонные стенки и т.д.);

- Желательно после установки накрыть нагревательную плёнку гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой с 20см наложением);

- Нагревательная плёнка не должна пересекать или укладываться на компенсационные швы;

- При заливке бетоном, на нагревательную плёнку укладывается полиэтиленовая пленка с толщиной не менее 0,2мм с нахлёстом, достаточным для предотвращения утечки бетона сквозь пленку. Разложите пленку, полностью перекрыв место заливки бетона, выше уровня конечного пола, с выводом пленки на стену. Бетонная стяжка нельзя сушить при помощи нагревательной плёнки. Первое включение должно быть осуществлено после полного высыхания бетона, то есть через 4-6 недель.

# Проектирование системы обогрева потолка на основе нагревательной плёнки DAEWOO ENG®

Система обогрева на основе плёнки DAEWOO ENG®  – идеальная система для отопления потолка со сбалансированным распределением тепла по всему помещению (без температурных градиентов).

Поскольку система обогревает помещение с помощью инфракрасного излучения, то здесь можно добиться такой же степени комфорта, как и при традиционном отоплении, но при более низкой температуре (снижение температуры в помещении на 1оС приводит к уменьшению затрат на отопление на 6%).

Систему DAEWOO ENG®  устанавливают для полного или дополнительного обогрева в потолки любых помещений, в том числе мансард и чердачных помещений при соблюдении достаточной теплоизоляции.

Установка системы осуществляется под потолочное покрытие на металлические (направляющие для гипсокартона) или деревянные (лаги, стропила) несущие конструкции.

Ниже приведена типовая схема установки потолочного обогрева:

Установка нагревательной плёнки DAEWOO ENG® для обогрева помещения в потолки, устраиваемые из гипсокартона

|  | гипсокартон DAEWOO ENG® пароизоляционная плёнка теплоизоляция несущие конструкции (лаги, стропила, направляющие) конструкции потолка |
| --- | --- |

Система потолочного обогрева DAEWOO ENG®  может быть использована как для полного, так и для дополнительного обогрева помещений. Для управления системой в том и другом случае требуются термостаты с встроенным датчиком температуры, которые будут поддерживать заданную Вами температуру в помещении.

Проектирование системы осуществляется следующим образом:

1. Выбор системы обогрева:

1.1 Необходимо исходя из условий в помещении (наличие или отсутствие прочих систем отопления) выбрать назначение системы: полный или дополнительный обогрев, и соответственно мощность применяемой плёнки (180 или 240 Вт/м2).

1.2. Выбрать терморегулятор из приборов со встроенным датчиком.

2. Выбор количества плёнки, аксессуаров и принадлежностей, мощности системы DAEWOO ENG®

Нагревательная плёнка DAEWOO ENG® поставляется в рулонах для самостоятельного изготовления нагревательных полос. После выбора типа обогрева, плёнки и терморегулятора, необходимо снять размеры обогреваемого помещения, и потолка, выяснить точку подвода электропитания для системы и составить схему укладки. Исходя из данной схемы, определить необходимое количество нагревательной плёнки, соединительных проводов, коннекторов и муфт.

Максимальная потребляемая мощность системы зависит от количества пленки и её мощности:

Перед установкой проверьте параметры электропитания и сечение проводов – они должны соответствовать подключаемой нагрузке!

Необходимые условия для установки нагревательной плёнки DAEWOO ENG® в системах обогрева потолка:

- При установке плёнка должна быть защищена от повреждений во время проведения строительных работ (например, от чрезмерного давления, от падения предметов или разрезов острыми предметами);

- Установка запрещена, если температура ниже 3оС;

- Минимальный радиус сгиба пленки 35мм;

- Плёнка должна устанавливаться на расстоянии не менее 50мм от воздуховодов, деревянных перекрытий, и крепежа электрооборудования (лампы, люстры и т.п.);

- Расстояние до электрических коробов и светильников должно составлять не менее 200мм;

- Расстояние до соединительных выводов и электрических проводов должно составлять не менее 25мм;

- Собственный соединительный провод должен быть, по крайней мере, на расстояние 50мм от несущих нагрузку перекрытий;

- Максимальный ток при соединении изделий не должен превышать 10A;

- Максимально допустимая толщина потолочного покрытия составляет 16мм;

- Для потолочного покрытия не допускается использование материалов, легко впитывающих влагу;

- Не должно быть воздушного промежутка между нагревательной плёнкой и теплоизоляцией;

- Материалы, содержащие целлюлозу и другие огнеопасные материалы, не должны использоваться для теплоизоляции;

- Все работы, связанные со строительством или ремонтом крыши (прокладка кабеля системы освещения, установка камина и пр.) должны быть завершены до укладки нагревательной пленки;

- Нагревательную пленку нельзя устанавливать на стены или потолки высотой меньше 2,3м с наклоном меньше 45 гр;

- Легковоспламеняющиеся и лакокрасочные материалы должны быть удалены с места, где планируется установка DAEWOO ENG®;

- Должна быть исключена возможность тепловой блокировки от высоких перегородок и шкафов.

Расчет потребления электроэнергии  DAEWOO ENG®

Пример расчета системы «DAEWOO ENG®» для кухни площадью 12 кв.м:

На 1кв.м., в среднем используется 2 погонных метра пленки.

Приводим Вам пример расчета системы отопления для кухни площадью 12 кв.м: Для обогрева кухни с учетом расстановки мебели понадобиться 6 кв.м. ИК греющего пола " DAEWOO ENG®".

Максимальный расход электроэнергии в процессе эксплуатации на 1 кв.м составляет 0,24 кВт/ч (по максимуму, для температуры плёнки 60 градусов). Номинальная мощность 1 кв.м равна 240 Вт, а потребляемая в процессе эксплуатации 100 Вт (при круглосуточной работе и поддержании температуры в 25 градусов).
Расход электроэнергии за сутки на всю площадь составит:

0.1кВт*6кв.м*24ч=14,4 кВт
Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составляет  0,45 рублей, тогда
стоимость электроэнергии за сутки составит:

14,4 кВт*0,45=6,48 руб.
Стоимость электроэнергии за месяц составит:

6,48 руб.*30=194,4 руб.
Стоимость за отопительный сезон составит:

194,4 руб.*6месяцев=1166,4 руб.

Но весь этот расчет сделан исходя из того, что все время будет поддерживаться постоянная температура 25 градусов в помещении площадью 12 кв.м
Использование программируемого терморегулятора позволит достичь экономии до 40 - 50%, т.к. в ночное время данная температура не нужна, и во всем помещении тоже, причем в каждой комнате Вы можете установить любую температуру по желанию. Так как нет необходимости работы теплопленки все 24 часа и, как показывает практика, время работы за сутки составляет максимум 12 часов, то сумму за отопительный сезон смело можно разделить на 2.

Итого за отопительный сезон вы заплатите менее 583,2 рублей.